Ц Е Н Т Р   Г И Д Р О И З О Л Я Ц И И

ТОО «ГИДРОТЭКС-КАЗАХСТАН"

ПРОНИКАЮЩАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ «ГИДРОТЭКС»

Сухая гидротехническая смесь на основе цемента, для защиты от воды бетонных, кирпичных и каменных сооружений. Проникновение свыше 100 мм в бетон.

| Марка материала | Тара, вес | Расход материала | Цена за 1 кг | Цена за упаковку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гидротэкс-В25 | Мешок 25 кг | расход 3 кг/м2 при толщине слоя 3 мм, наносится шпателем | 450 | 11 250 |
| Гидротэкс-В15 | ведро 15 кг | расход 3 кг/м2 при толщине слоя 3 мм, наносится шпателем | 480 | 7 200 |
| Гидротэкс-Б6 (гидропломба) | Ведро 6 кг | ГИДРОПЛОМБА для ликвидации аварийных протечек, расход 2 кг/дм3 | 920 | 5 520 |
| Гидротэкс-К25 (кистевой) | Мешок 25 кг | расход 1,5 кг/м2 с учётом нанесения двух слоёв, наносится кистью или механическим способом | 1 000 | 25 000 |
| Гидротэкс-Л20 (эластичный) | Мешок 20 кг | Эластичная, однокомпонентная, окрасочная гидроизоляция для ручного и механизированного нанесения. Расход 1 кг на 1 м2 | 2 500 | 50 000 |
| Гидротэкс-Р25 | Мешок 25 кг | Ремонтная штукатурная гидроизоляция. Для выравнивания бетонных и кирпичных поверхностей. | 222 | 5 550 |
| Гидротэкс-Ш25 (шовный) | Мешок 25 кг | для заделки стабилизированных швов расход при штробе 2х2 см сост. 1 кг/м.п. | 572 | 14 300 |
| Гидротэкс – Ф (гидрофобизатор) Концентрат разводится водой 1:4 расход от 0,5 л/м2 | Канистра 5 литров | Предотвращает водонасыщение, появление высолов и грибковых образований. Наиболее эффективно он может быть использован в консервации зданий на зимний период, 100 % гарантируя защиту от предстоящего весеннего паводка. | 1 648 за 1 литр концентрата | 8 240 |
| Гидротэкс – Ф (очиститель) Концентрат разводится водой 1:5 расход от 0,3 л/м2 | Канистра 5 литров | предназначен для удаления высолов, следов ржавчины, остатков растворов на цементной и гипсовой основе с поверхностей фасадов из кирпича, камня, бетона, штукатурки. | 896 за 1 литр концентрата | 4 480 |

г. Астана, пр. Победы-22, оф. 302,   т/ф. (7172) 44-52-07, т. 26-91-60,

сот. 8-701-286-94-23,  аstana-hydroteks@mail.ru

Самовывоз со склада в Астане.