г. Екатеринбург, тел./факс:(343)216-06-80, 255-40-94,     www. avant-pkf.ru

ПБС-170Т  установка – турбулентный пенобетоносмеситель. Предназначен для изготовления пенобетонных блоков в стационарных условиях, а также приготовление пенобетона на строительной площадке: заливка стен, полов, крыш.

Производительность – от 2м. куб/час

Ёмкость смесительного бака  - 170л

Давление воздуха – 1,5МПа(150л/мин)

Сеть  -  трёхфазная 380В  50Гц

Потребляемая мощность – 5,5кВт

Габаритные размеры – 1000х750х1600(250кг)

Цена:  89 000руб.Комплект поставки

-пенобетоносмеситель - 1шт.

-технический паспорт – 1шт.

-технический регламент производства

пенобетона

1- бак смесителя; 2 - электродвигатель; 3 - воздуховод; 4 - манометр; 5 – кран для выхода пенобетона; 6 - пульт управления; 7- основание; 8 - крышка; 9 – рукоятка.

ПБС-250Т полуавтоматическая установка – турбулентный смеситель – производительность от 3м3/час; 7,5кВт,  габаритные размеры – 1000х750х1600 (300кг)

Цена: 100 000 руб.

ПБС-500Т полуавтоматическая установка – турбулентный смеситель -  производительность от 4м3/час; 11,0кВт, размеры – 1300х800х1600 (550кг)

Цена: 120 000 руб.

Форма металлическая

Размер ячейки  -  588х300х188, перегородочный (588х300х100)

Количество ячеек  -  24шт. Масса  -  220кг.(180кг.) Возможно изготовим формы по вашим размерам, на любое количество блоков.

Форма выполнена без использования резьбовых соединений, что существенно облегчает процесс сборки-разборки. Изготавливаются формы на высокоточном оборудовании, что обеспечивает низкую погрешность в размерах  -  + 0,5мм.

Цена: 13 500руб.

Фанера ламинированная

Размер – 9х1250х2500мм.

Фанера используется в качестве основания под формы. Сочетает в себе прочность, износостойкость и лёгкость, что даёт удобство в использовании и долговечность, в сравнении с другими материалами.

Цена: 1 500руб.

Смазка для форм Эмульсол ВК-1

Тара – металлическая  бочка 200литров.

Маслосодержащая жидкость, предназначенная для смазывания металлических форм, обеспечивая легкость распалубки и чистую без загрязнений поверхность бетонных изделий. Не токсична, не имеет неприятного запаха.

Цена: 7 800руб.

Пенообразователь ПБ-2000, (ПБ-Люкс)

Тара – металлическая (пластиковая) бочка 200литров.(220литров)

Пенообразователь поставляется и используется в концентрированном виде. Расход пенообразователя зависит от плотности получаемого пенобетона и используемых компонентов.

Цена: 16 500руб.

Комплексная добавка для пенобетона «Феникс»

Тара – мешок Фасовка – 25кг

При использовании добавки возможно получить увеличение прочности пенобетона. Возможно снижение расхода цемента на 10-20%.

Цена: 100руб./кг (2500руб./25кг.)

Фиброволокно (фибра)

Тара – мешок Фасовка – 25кг

Тончайшее синтетическое волокно быстро и равномерно распределяется по всему объему пенобетона, создает объемно-пространственное армирование, препятствует образованию и развитию внутренних дефектов пенобетона, уменьшает количество сколов граней блоков и увеличивает прочность до 25%, (расход 0,1 - 0,3кг на 1м3)

Цена: 300руб./кг (3 000руб./10кг.)

Пенобетонный блок 588*188*300  D700

Цена: 2 500руб./ 30 шт

Цемент ПЦ 400Д20    Цена: 220руб./мешок

На нашем оборудовании Вы можете производить пенобетон со следующими характеристиками:

ГОСТ 21520-89

Марка бетона по средней плотности в сухом состоянии                   D400-1200

Класс (марка) бетона по прочности на сжатие, не менее                     В1-В3,5

Марка бетона по морозостойкости                                                          F15-75

Коэффициент теплопроводности                                                    0,1-0,29  Вm/м0С

Вес одного блока  588*188*300                                                               14-40кг

Примерный расход компонентов для приготовления пенобетона D700 с добавкой и без неё.

| Компоненты | Без добавки | С добавкой |
| --- | --- | --- |
| Цемент, кг | 340 | 300 |
| Песок, л | 230 | 270 |
| Вода, л | 240 | 220 |
| ПБ-2000, л | 0,7-1,0 | 0,7-1,0 |
| Добавка «Феникс», кг | 0 | 0,3 |

г. Екатеринбург, ул. Елизаветинское шоссе 29 оф 319

тел./факс:  (343)  216 – 06 - 80,  255 – 40 - 94,     www. avant-pkf.ru

Комплексная добавка для пенобетона

«Феникс»

Изготовлено  ООО «ИНТЕР-ХИМ»

г. Подольск, Московская обл., ул. Зенитчиков, 5

г. Екатеринбург, тел./факс(343)255-40-94, 216-06-80

Произведено                                                 по ТУ  5767-032-00280488-05

Сертификат соответствия                               № РОСС RU.СЛ10.Н00120

Основные показатели:

1. Внешний вид                                                                                       порошок

2. Цвет                                                                                                     светло-коричневый

3. Увеличение прочности пенобетона на сжатие                                не менее чем на 35%

из равноподвижной смеси в возрасте 1 сут.,                                       по сравнению с эталоном

при температуре твердения 20+50С

4. Упаковка                                                                                    полипропиленовый мешок по 25кг.

Добавка соответствует требованиям предъявляемым к суперпластификаторам и ускорителям твердения согласно ГОСТу 24211-03.

В пенобетонный раствор рекомендуется вводить добавку в количестве 0,1% от массы цемента. При введении добавки увеличивается подвижность пенобетонной смеси с одновременным увеличением прочности.

При снижении расхода воды на 20%, в равноподвижных пенобетонных смесях увеличение прочности  в первые трое суток нормального твердения достигает до 40%, а  в возрасте 28 суток прирост прочности составляет до 20% от марочной.

В пенобетонных смесях при применении добавки возможно снижение расхода цемента на 10-20%.

Примерный расход компонентов для приготовления пенобетона D700 с добавкой и без неё.

| Компоненты | Без добавки | С добавкой |
| --- | --- | --- |
| Цемент, кг | 340 | 300 |
| Песок, кг | 230 | 270 |
| Вода, л | 240 | 220 |
| ПБ-2000, л | 0,7-1,0 | 0,7-1,0 |
| Добавка «Феникс», кг | 0 | 0,3 |

Рекомендуется применять в качестве 35% водного раствора. Растворение следует производить при перемешивании до получения однородного продукта, при температуре воды 30-500С.

Если у Вас возник вопрос, звоните:

г. Екатеринбург, тел./факс:(343)216-06-80, 255-40-94, 8(912)28-57-619

БЛОКИ ИЗ ПЕНОБЕТОНА ПО ГОСТ 21520-89

Пенобетон – разновидность ячеистого бетона, обладает конструкционно – теплоизоляционными свойствами.

Назначение – для кладки наружных, внутренних стен и перегородок зданий.

Структура – мелкие замкнутые поры определяют высокие эксплуатационные показатели пенобетона: тепло и шумозащитные свойства; пожаростойкость; долговечность; хорошую обрабатываемость и экологическую безопасность.

Состав:  Все материалы и бетон для изготовления блоков соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам по ГОСТу 25485

Вид твердения – неавтоклавный.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка бетона по средней плотности в сухом состоянии               D400-800

Класс (марка) бетона по прочности на сжатие, до                          В2-(М30)

Марка бетона по морозостойкости, до                                                 F50

Коэффициент теплопроводности, усреднённый                            0,13В m/м0С

Усадка при высыхании, не более                                                         0,7мм/м

Вес одного блока                                                                                    14-27кг

По желанию покупателя возможна разработка и налаживание выпуска пенобетонных блоков с другими техническими характеристиками.

Пенобетонные блоки с размерами 588*300*188 выпускаются серийно, транспортируются в поддонах по 1м3.

Блоки других размеров изготавливаются по индивидуальному заказу.