г. Астана

Уважаемые господа!

ТОО «НПО Протэкт» свидетельствует свое почтение и настоящим письмом предлагает Вам рассмотреть наше предложение на следующую продукцию:

Объемная георешетка

Применяется для укрепления откосов и склонов, в том числе и повышенной крутизны. Конструкция георешетки представляет собой каркас с ячейками, которые соединены между собой в шахматном порядке. Производство георешетки осуществляется из полимерных лент, толщина которых 1,5 мм. Конструкция растягивается до формы прямоугольника, крепление происходит Г-образными стальными или пластиковыми анкерами. Ячейки заполняются грунтом, щебнем, песком или бетоном.

Георешетки выполняют защитную функцию, даже очень крутые склоны, укрепленные с ее помощью, становятся устойчивыми к поверхностной эрозии. Благодаря оптимальному уровню влажности, которая поддерживается внутри ячеек, трава хорошо прорастает, что обеспечивает эстетичный внешний вид. Георешетку  засыпают щебнем для того, чтобы подушка не расползалась по горизонтали.

Эффективным средством для укрепления дорог со слабым основанием также является георешетка. Конструкция, засыпанная грунтом, переносит нагрузку от слабого основания на насыпь,  и таким образом все сооружение равномерно оседает. Использование георешетки предотвращает оползни и деформацию склонов, размывание берегов водоемов, обеспечивает дренаж территории, прилегающей к каналу. В строительстве железных дорог особо остро стоит вопрос защиты склонов, на которых прокладываются рельсы. Под тяжестью железнодорожных составов слои почвы смещаются, что приводит к выходу из строя всего участка пути. Георешетки с успехом решают данную проблему, зернистый материал обеспечивает хорошее сцепление с ячейками, тем самым препятствуя смещению насыпи. Уникальные свойства георешетки позволяют применять ее практически во всех областях строительства. Материал, который  служит для их изготовления, долгие годы сохраняет свои эксплуатационные характеристики, благодаря своей нейтральности к кислотно-щелочной среде, устойчивости к воздействию грунтовых вод и ультрафиолета. При строительстве дорог почву укрепляют, заменяя земляной слой с низкой грузоподъемностью, на слой с высокой грузоподъемностью. Используя  георешетку, Вы экономите на материале и значительно сокращаете объемы земляных работ.

Расшифровка аббревиатуры:

ОР – объемная решетка

ОРС – объемная решетка строительная (стандарт)

ОРЛ – объемная решетка ландшафтная

ОРСН – объемная решетка строительная нестандартная

ОРСО – объемная решетка строительная облегченная

Маркировка «П» - перфорированная

Маркировка «К» - с колышками (только для ландшафтной решетки)

ОБЪЕМНАЯ ГЕОРЕШЕТКА ЛАНДШАФТНАЯ

Типовые размеры:

| Артикул | Наименование | Цвет | Упаковка | Размер ячейки, мм (д*ш*в) | Размер модуля в растянутом состоянии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОРЛ-5/160 | георешетка полимерная | черный | модуль в пленке | 160*160*50 | 1,96 x 5,1 м/ 10 м2 |
| ОРЛ-7,5/160 | георешетка полимерная | черный | модуль в пленке | 160*160*75 |  |
| ОРЛ-10/160 | георешетка полимерная | черный | модуль в пленке | 160*160*100 |  |
| ОРЛ-5/210 | георешетка полимерная | черный | модуль в пленке | 210*210*50 |  |
| ОРЛК-5/210 | георешетка полимерная | черный | модуль в пленке + 23 колышка | 210*210*50 |  |
| ОРЛ-9/210 | георешетка полимерная | черный | модуль в пленке | 210*210*90 |  |
| ОРЛ-13/210 | георешетка полимерная | черный | модуль в пленке | 210*210*130 |  |

ОБЪЕМНАЯ ГЕОРЕШЕТКА СТРОИТЕЛЬНАЯ

Типовые размеры:

| Артикул | Наименование | Цвет | Размер ячейки, мм (д*ш*в*т) | Размер модуля в растянутом состоянии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОР 5 СН | георешетка полимерная | черный | 160*160*50*1,6 | 2,4*5,25 м / 12,6 м2 |
| ОР 10 СН | георешетка полимерная | черный | 160*160*100*1,6 |  |
| ОР 15 СН | георешетка полимерная | черный | 160*160*150*1,6 |  |
| ОР 20 СН | георешетка полимерная | черный | 160*160*200*1,6 |  |
| ОР 5 С | георешетка полимерная | черный | 210*210*50*1,6 | 2,75*6,0 м / 16,5 м2 |
| ОР 10 С | георешетка полимерная | черный | 210*210*100*1,6 |  |
| ОР 15 С | георешетка полимерная | черный | 210*210*150*1,6 |  |
| ОР 20 С | георешетка полимерная | черный | 210*210*200*1,6 |  |
| ОР 10 СН | георешетка полимерная | черный | 320*320*100*1,6 | 2,95*7,3 м / 21,5 м2 |
| ОР 15 СН | георешетка полимерная | черный | 320*320*150*1,6 |  |
| ОР 20 СН | георешетка полимерная | черный | 320*320*200*1,6 |  |
| ОР 10 СН | георешетка полимерная | черный | 410*410*100*1,6 | 2,5*10,5 м /26,25 м2 |
| ОР 15 СН | георешетка полимерная | черный | 410*410*150*1,6 |  |
| ОР 20 СН | георешетка полимерная | черный | 410*410*200*1,6 |  |

ОБЪЕМНАЯ ГЕОРЕШЕТКА СТРОИТЕЛЬНАЯ ОБЛЕГЧЕННАЯ

Типовые размеры:

| Артикул | Наименование | Цвет | Размер ячейки, мм (д*ш*в*т) | Размер модуля в растянутом состоянии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОР 5 СНО | георешетка полимерная облегченная | черный | 160*160*50*1,3 | 2,4*5,25 м / 12,6 м2 |
| ОР 10 СНО | георешетка полимерная облегченная | черный | 160*160*100*1,3 |  |
| ОР 15 СНО | георешетка полимерная облегченная | черный | 160*160*150*1,3 |  |
| ОР 20 СНО | георешетка полимерная облегченная | черный | 160*160*200*1,3 |  |
| ОР 5 СО | георешетка полимерная облегченная | черный | 210*210*50*1,3 | 2,75*6,0 м / 16,5 м2 |
| ОР 10 СО | георешетка полимерная облегченная | черный | 210*210*100*1,3 |  |
| ОР 15 СО | георешетка полимерная облегченная | черный | 210*210*150*1,3 |  |
| ОР 20 СО | георешетка полимерная облегченная | черный | 210*210*200*1,3 |  |
| ОР 10 СНО | георешетка полимерная облегченная | черный | 320*320*100*1,3 | 2,95*7,3 м / 21,5 м2 |
| ОР 15 СНО | георешетка полимерная облегченная | черный | 320*320*150*1,3 |  |
| ОР 20 СНО | георешетка полимерная облегченная | черный | 320*320*200*1,3 |  |
| ОР 10 СНО | георешетка полимерная облегченная | черный | 410*410*100*1,3 | 2,5*10,5 м /26,25 м2 |
| ОР 15 СНО | георешетка полимерная облегченная | черный | 410*410*150*1,3 |  |
| ОР 20 СНО | георешетка полимерная облегченная | черный | 410*410*200*1,3 |  |

С уважением
Владислав Плахотнюк

Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Литейная 1

ТОО "НПО Протэкт"

тел/факс: + 7 7172 97 13 05

моб:   + 7 777 017 0714

+ 7 701 555 9263

Skype: vlad_plahav

plakhotnyuk@npoprotect.ru
www.npoprotect.kz