454006, Россия, Челябинск, ул. Третьего Интернационала , д. 63, оф. 18, Ткаченко Евгений Николаевич Тел./ф. +7(351) 261-75-17 Тел. +7-908-086-3611 mcp74@mail.ru Металлические топливные модули Вы хотите сэкономить топливо? Вы хотите уменьшить расходы на заправку Вашего транспорта? У Вас есть желание контролировать расход топлива вашими сотрудниками? Вы хотите закупать топливо по оптовым ценам? Торговая Компания « ТДК» представляет новинку – металлические мобильные емкости (резервуары) для топлива, которые удовлетворят потребности даже самого взыскательного клиента! Качество + эстетика – сочетание, признанное потребителями как российского, так и европейского рынка. Топливный модуль – это прочная горизонтальная конструкция, выполненная в двустенном варианте. Внутренняя и внешняя емкость изготовлены из прочной стали, покрытой антикоррозийным слоем с поперечными стяжками. Плотное крепление на стальные профили делает ее более устойчивой к механическому воздействию. Заливочное отверстие, общим диаметром 8 см, находится на крыше, выполненной из нескольких слоев негорючего материала. Это единый модуль полной комплектации, который необходимо только подсоединить к линии электроснабжения. Преимущества: постоянный запас топлива на территории предприятия; экономит время на заправку; небольшие размеры в отличие от контейнерных мини и мобильных АЗС – на 1 фуру-сцепку (120 м3) помещается 2 шт. резервуаров РВ-24 (24.000 + 24.000); резервуар перемещается вилочным погрузчиком или краном-манипулятором; установка не требует специальных согласований; прост в оборудовании и подключении на территории предприятия; легко транспортировать с одного объекта на другой; безопасность складирования и эксплуатации, место разлива содержится в чистоте; надежно защищен от взлома, закрывается на ключ и устойчив к механическому воздействию. Наименование продукта Номинальный объем емкости, л Реальный объем емкости, л Допустимое наполнение 95% Вес, кг Длина/ширина/высота, мм НП-3,5 3500 3560 670 2000 Х 2450 Х 2550 НП-8 8000 8100 1500 2600 Х 2450 Х 2550 НП-11 11000 11080 1900 4050 Х 2450 Х 2550 НП-18 18000 18120 2600 5650 Х 2450 Х 2550 НП-24 24000 24200 3100 7650 Х 2450 Х 2550 И выше… НП-30; НП-40; НП-50. Стандартная комплектация: НП-3,5, НП-8, НП-11, НП-18, НП-24: 3. Топливораздаточная колонка «Топаз-611» кoлoнка caмooбcлуживaния высотой 1445мм возможность передачи данных о заправках по каналу GSM на центральный компьютер, либо телефон электрический счетчик с погрешностью +/-0,25% электронасос производительность 80 л/мин автоматический пистолет электронный доступ к системе выдачи топлива до 1000 пользователей возможность задавать на каждую карту суточный лимит заправки топлива. шланг 4 м 50 карточек для активации ТРК возможность подключения уровнемера ПМП-201 Компьютер с установленным ПО "Топаз-Автономный налив" подключается к миникомпьютеру "Топаз-186" по интерфейсу RS-485. В этом случае миникомпьютер имеет непрерывную связь с офисным компьютером, что позволяет в любой момент производить обмен данными УРОВНЕМЕР магнитострикционный цифровой ПМП-201: Предназначен для высокоточного измерения уровня топлива, уровня раздела сред (подтоварная вода, топливо), температуры, объема, массы топлива. Сигнализирует о пороговых значениях уровня/температуры жидкости и имеет автоматическое регулирование. Создает и записывает градуировочную таблицу резервуара в "памяти" уровнемера. Имеет выход на стандартные интерфейсы. Имеет модульное построение систем измерения. Контроль перелива, утечек (герметичности) резервуаров. Передает данные об уровне, температуре, плотности и массе жидкости по каналу GSM. Дополнительная информация: Топливные модули изготавливаются для разных климатических зон, работают при температуре окружающей среды от -500С до + 600С. Предусмотрен обогрев топливной емкости и технологического отсека в «Северном варианте» и защита от перегрева в «Южном варианте», категория влажности 1 или 2 (относительная влажность 75-100 %) по ГОСТ 15150-69 С топливным модулем передаются следующие документы: Сертификат соответствия на резервуар Сертификат соответствия на топливный модуль Сертификат соответствия на топливораздаточную колонку Сертификат соответствия на электронасосный агрегат Сертификат соответствия на электронный уровнемер Сертификат соответствия на металл Сертификат соответствия на сварочные материалы Сертификат соответствия на лакокрасочное покрытие Отказное письмо от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на топливный модуль при установке на не опасных производственных объектах. Паспорт топливного модуля Руководство по эксплуатации Книга учета гарантийного обслуживания и сервисных работ Паспорта на комплектующие Комплектация резервуара полностью зависит от желания клиента*. * Для получения подробной информации о наличии топливных модулей с требуемой комплектацией, техническими характеристиками, а также о стоимости, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам ООО ТК « ТДК». Модули не требуют никаких дорогостоящих стройпроектов – привезли, поставили, подключили. С Уважением, ООО Торговая Компания «ТДК» Директор Ткаченко Евгений Николаевич