рис.1

## Описание

Инъектор Accutron CT (см.рис.1)  предназначен для проведения точно дозирован-

ных инъекций контрастного вещества (КВ) в компьютерной томографии.

Вы можете следить за ходом каждой инъекции через сенсорный экран

Touch Screen. Система позволяет сохранять следующие инъекционные

параметры:

-время ожидания

-объем

-скорость введения

-длительность инъекции

в профиль (максимально 80 профилей) и воспроизводить их по необхо-

димости, что делает процесс воспроизведения параметров удобным и

надежным. Профиль максимально состоит из 6-и индивидуально про-

граммируемых инъекционных фаз, которые автоматически выполняются

после запуска программы.

Управляемое микропроцессором электромоторное устройство позволяет

регулировать вручную, используя панель управления, скорость движе-

ния поршня при порожнем пробеге, а также при заправке шприц-колбы.

Инъектор работает без подключения к сети питания - на аккумуляторах,

поэтому нет необходимости в наличии кабеля.

Дистанционное управление Touch Screen делает возможным управление

инъектором из контрольного помещения.

рис.2

Инъектор Accutron CT-D (см.рис.2) предназначен для проведения точно дозированных инъекций контрастного вещества (КВ) и физиологического раствора

NaCl в компьютерной томографии.

Система позволяет сохранять следующие инъекционные параметры:

- время ожидания

- объем

- концентрацию

- скорость введения и

- длительность инъекции

в профиль (максимально 80 профилей) и воспроизводить их по необхо-

димости, что делает процесс воспроизведения параметров удобным и

надежным. Профиль максимально состоит из 6-и индивидуально про-

граммируемых инъекционных фаз, которые автоматически выполняются

после запуска программы. Пользуясь параметром „концентрация", Вы

можете, при необходимости, одновременно вводить контрастное

вещество и раствор NaCl.

В состав инъектора Accutron CT-D входит инъекционный блок с двумя

независимо управляемыми инъекционными единицами, обеспечи-

вающими точное введение контрастного вещества с помощью раствора

NaCl в исследуемую область. Это позволяет избежать избыточного

введения контрастного вещества, затрудняющего визуализацию и четкое

отделение исследуемой области. Функция „Поддержки вен открытыми"

(Keep Vein Open) вводит пациенту каждые две минуты 1 мл раствора

NaCl и поддерживает тем самым доступ к сосудам открытым.

Инъектор может работать без подключения к сети питания - на

аккумуляторах.

Для работы с инъектором из контрольного помещения используется

дистанционное управление Touch screen.

рис.3

Инъектор Accutron HP (см.рис.3) предназначен для проведения точно дозирован-

ных инъекций контрастного вещества (КВ). Вы можете установить режим

ангиографии или компьютерной томографии в меню системных

установок.

Система позволяет сохранять следующие инъекционные параметры:

- время ожидания

- объем

- скорость введения и

- длительность инъекции

в профиль (60 профилей для каждого режима) и воспроизводить их по

необходимости, что делает процесс воспроизведения параметров

удобным и надежным. Профиль максимально состоит из 3-х индивиду-

ально программируемых инъекционных фаз, которые автоматически вы-

полняются после запуска программы.

Инъектор работает без подключения к сети питания - на аккумуляторах.

рис.4

Инъектор Accutron HP-D (см.рис.4)  предназначен для проведения точно дозирован-

ных инъекций контрастного вещества (КВ) и физиологического раствора

NaCl. В меню системных установок Вы можете установить режим ком-

пьютерной томографии или ангиографии.

Система позволяет сохранять следующие инъекционные параметры:

– время ожидания

– объем

– концентрацию

– скорость введения и

– длительность инъекции

в профиль (60 профилей для каждого режима) и воспроизводить их по

необходимости, что делает процесс воспроизведения параметров удоб-

ным и надежным. Профиль максимально состоит из 3-х индивидуально

программируемых инъекционных фаз, которые автоматически выполня-

ются после запуска программы. Пользуясь параметром „концентрация”,

Вы можете, при необходимости, одновременно вводить контрастное

вещество и раствор NaCl.

В состав инъектора Accutron HP-D входят две независимо управляемые

инъекционные единицы, обеспечивающие точное введение контрастного

вещества с помощью раствора NaCl в исследуемую область. Это

позволяет избежать избыточного введения контрастного вещества,

затрудняющего визуализацию и четкое отделение исследуемой области.

Инъектор работает без подключения к сети питания - на аккумуляторах.

рис.5

Инъектор Accutron MR (см.рис.5)  предназначен для проведения точно дозированных инъекций контрастного вещества (КВ) и физиологического раствора хлорида натрия (NaCl).

Вы можете сохранять следующие инъекционные параметры:

-время ожидания

-объем

-концентрацию

-скорость введения и

-длительность инъекции

в профиль (максимально 80 профилей) и воспроизводить их по необходимости, что делает процесс воспроизведения параметров удобным и надежным. Профиль максимально состоит из 6-и индивидуально программируемых инъекционных фаз, которые автоматически выполняются после запуска программы. Пользуясь параметром „Концентрация", Вы можете, при необходимости, одновременно вводить контрастное ве- щество и раствор NaCl.

В состав инъектора Accutron MR входят две независимо управляемые инъекционные единицы, обеспечивающие вариабельное введение контрастного вещества при помощи раствора NaCl точно в исследуемую область. Это позволяет избежать избыточного введения контрастного вещества, ранее затруднявшего четкое отделение исследуемой области.

Функция „Поддержки вен открытымия" (KVO) вводит пациенту каждые две минуты 0,5 мл раствора NaCl и поддерживает тем самым доступ к сосудам открытым.

Управляемое микропроцессором электромоторное устройство позволяет регулировать вручную, используя панель управления, скорость движения поршней при порожнем пробеге, а также при заправке шприц-колб.

Инъектор работает без подключения к сети питания - на аккумуляторах (нет необходимости в наличии кабеля). Дистанционное управление делает возможным управление инъектором из контрольного помещения.

рис.6

# Sonix MDP (см.рис.6)  МОЩНАЯ И УНИВЕРСАЛЬНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ СИСТЕМА

Разработаная, чтобы превзойти Ваши ожидания, SonixMDP предлагает все функции, которые Вы ожидаете от экпертной ультразвуковой системы плюс преимущества открытой ультразвуковой платформы.

SonixMDP - флагман нашей линейки ультразвуковых систем, включает полный набор расширенных режимов и технологий. Используя традиционную полноразмерную консоль, Вы будете иметь доступ к цветному, PW, CW допплерам, режиму мультилучевого сканирования (компаунд), кодированной гармонике, пульсовой и фазово-инверсной гармонике, трапециевидному и панорамному сканированию, а также режимам Freehand 3D, 4D и кардиологическим функциям, включая ЭКГ.

### ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЙ ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ БЫСТРОЙ РАБОТЫ

SonixMDP является идеальной системой для клиник с разнонаправленным потоком пациентов. Все необходимые клавиши управления всегда у Вас под рукой. Если Вы проводите исследование в кардиологии, акушерстве/гинекологии или сканирование сосудов, Вам нужно просто нажать одну кнопку, чтобы начать. Элементы управления сгруппированы для повышения эффективности рабочего процесса. Система также имеет панель с сенсорным экраном для измерений и управления настройками изображения.

### SONIXMDP ИДЕАЛЬНА ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ИССЛЕДОВАНИЙ

Благодаря модулю ЭКГ с триггерной фиксацией и расширенному пакету кардиологических расчетов, SonixMDP является специализированной ультразвуковой машиной для кардио исследований. Она также может быть использована для специализированных исследований в том числе опорно-двигательного аппарата, сосудистых и общих. Аппарат также имеет 2D, М режимы, цветной, PW и CW допплеры.

### ОБНОВЛЯЙТЕ ВАШ АППАРАТ И ЗАЩИЩАЙТЕ ВАШИ ИНВЕСТИЦИИ

Гонка за новыми технологиями обычно означает инвестиции в новый продукт. Но только не с узи сканерами Ultrasonix. Построенные на открытой платформе программного обеспечения, системы SonixMDP могут быть обновлены новым программным обеспечением или новыми технологиями и функциями через интернет. В отличие от традиционных систем с фиксированной функциональностью, ваша старая система может быть стать снова новой в течении нескольких минут с помощью удаленной поддержки.

### ИНВАЗИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

SonixMDP оснащается специальной инновационной технологией, направленной на повышение качества визуализации биопсийной иглы. Показывая траектории иглы в плоскости и вне плоскости сканирования, до и после введения, технология SonixGPS ускоряет и повышает точность аспирационных и инъекционных процедур. Функция SonixShine улучшает визуализацию иглы и помогает повысить точность и скорость биопсии.

# рис.7

# SonixOP (см.рис.7)  МОЩНАЯ И УНИВЕРСАЛЬНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ СИСТЕМА

C помощью традиционной полноразмерной консоли, вы имеете доступ к таким режимам как: B, М, ЦДК, 3D, PW, двойной и четверной B, мультилучевое сканирование (компаунд) и триплекс. УЗИ сканер SonixOP также имеет пакеты анализа для акушерства/гинекологии, брюшной полости, малых органов, урологии, сердечно-сосудистой системы и многие другие.

### ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЙ ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ БЫСТРОЙ РАБОТЫ

SonixOP имеет простую и удобную консоль с выделенными клавишами для различных исследований. Если вы проводите сосудистые, урологические исследования или УЗИ брюшной полости, вам просто нужно нажать одну кнопку, чтобы начать. Элементы управления сгруппированы для повышения эффективности рабочего процесса. Система также имеет панель с сенсорным экраном для измерений и управления настройками изображения.

### ОБНОВЛЯЙТЕ ВАШ АППАРАТ И ЗАЩИЩАЙТЕ ВАШИ ИНВЕСТИЦИИ

Гонка за новыми технологиями обычно означает инвестиции в новый продукт. Но только не с узи сканерами Ultrasonix. Построенные на открытой платформе программного обеспечения, системы SonixOP могут быть обновлены новым программным обеспечением или новыми технологиями и функциями через интернет. В отличие от традиционных систем с фиксированной функциональностью, ваша старая система может быть стать снова новой в течении нескольких минут с помощью удаленной поддержки.

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТУ УСКОРЯЕТ ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ

Так как ультразвуковые системы Ultrasonix могут быть подключены к Интернету, Вы можете пользоваться дистанционной диагностики и поддержкой в случае, если Вы столкнулись с техническими проблемами. Вы можете поделиться файлами изображений с коллегами, которые находятся далеко от Вас для консультаций и обучения.

рис.8

# SonixSP (см.рис.8)  МОЩНАЯ И УНИВЕРСАЛЬНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ СИСТЕМА

Для применения в акушерстве/гинекологии, ультразвуковой сканер SonixSP поддерживает легкие объемные датчики с высокой производительностью. Внутриполостной датчик 4D имеет высокое разрешение, а также изображения могут быть сохранены и обработаны на отдельном компьютере.

В дополнение к высокому качеству в B-режиме, SonixSP поддерживает режимы пульсовой инверсной гармоники, мультилучевого сканирования (компаунд) и современные адаптивные алгоритмы подавления спекл шума. Система также обеспечивает высокую частоту кадров в режиме эластографии, а также имеет несколько линейных датчиков для сосудистых приложений и высокочастотные датчики для визуализации поверхностных структур с высоким разрешением. SonixSP - идеальная система для клиник с разнонаправленным потоком пациентов.

### SONIXSP ИМЕЕТ ИНТУИТИВНО ПОНЯТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ

Все необходимые клавиши управления всегда у Вас под рукой. Чтобы начать исследование, Вам нужно нажать всего одну кнопку. Элементы управления сгруппированы для повышения эффективности рабочего процесса. Система также имеет панель с сенсорным экраном для измерений и управления настройками изображения.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ

С премиальным качеством 3D/4D изображения, УЗИ сканер SonixSP популярен в акушерстве/гинекологии. Он также может быть использован для специализированных исследований, в том числе опорно-двигательного аппарата, сосудистых и общих. Аппарат также имеет 2D, М режимы, цветной, PW и CW допплеры.

### ОБНОВЛЯЙТЕ ВАШ АППАРАТ И ЗАЩИЩАЙТЕ ВАШИ ИНВЕСТИЦИИ

Гонка за новыми технологиями обычно означает инвестиции в новый продукт. Но только не с УЗИ сканерами Ultrasonix. Построенные на открытой платформе программного обеспечения, системы SonixSP могут быть обновлены новым программным обеспечением или новыми технологиями и функциями через интернет. В отличие от традиционных систем с фиксированной функциональностью, ваша старая система может быть стать снова новой в течении нескольких минут с помощью удаленной поддержки.

### ИНВАЗИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

SonixSP оснащается специальной инновационной технологией, направленной на повышение качества визуализации биопсийной иглы. Показывая траектории иглы в плоскости и вне плоскости сканирования, до и после введения, технология SonixGPS ускоряет и повышает точность аспирационных и инъекционных процедур. Функция SonixShine улучшает визуализацию иглы и помогает повысить точность и скорость биопсии.

рис.9

# Sonix TOUCH (см.рис.9)  МОЩНАЯ И УНИВЕРСАЛЬНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ СИСТЕМА

SonixTouch имеет большой 10.4" цветной сенсорный экран с широким углом обзора. В отличие от традиционных ультразвуковых систем, которые имеют все возможные кнопки управления на консоле, интерфейс SonixTouch отображает только те функции и настройки, которые имеют отношение к исследованию, которое Вы проводите в данный момент.

Выберите интерфейс для конкретного типа исследования или создайте свой собственный. Сенсорный экран системы позволяет легко выбирать только те элементы управления, которые Вам необходимы.

Построенные на открытой платформе программного обеспечения, системы SonixTouch могут быть обновлены новым программным обеспечением или новыми технологиями и функциями через интернет. Кроме того, благодаря подключения к Интернету, Вы можете пользоваться дистанционной диагностики и поддержкой, делиться файлами изображений с коллегами, которые находятся далеко от Вас для консультаций и обучения.

### ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНВАЗИВНЫХ ПРОЦЕДУР.

Благодаря большому монитору и высочайшему качеству изображения, SonixTouch позволяет легко увидеть иглу в ткани при инъекции, биопсии, аспирации или других интервенционных процедурах. Также просто настроить интерфейс, чтобы Вы могли сосредоточиться на пациенте и процедуре, а не на настройках системы

### ПОКУПАЙТЕ ТОЛЬКО ТО, ЧТО ВАМ НУЖНО И КОГДА ВАМ ЭТО НУЖНО.

SonixTouch может быть сделан на заказ, добавляя дополнительные расширенные режимы сканирования и функции, включая режим многолучевого сканирования (компаунд), 3D/4D, панорамное сканирование, эластография и другие. Функции могут быть добавлены удаленно через интернет в любое время.

### ПОДДЕРЖАНИЕ АППАРАТА В ЧИСТОТЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО

Сохранить SonixTouch в чистоте легко, так как у него всего несколько кнопок на консоле, где могут прятаться бактерии. Просто протрите экран мягкой тканью, чтобы уменьшить риск заражения.

### БЕСПРОВОДНОЙ ДОСТУП И СЧИТЫВАНИЕ ШТРИХ-КОДА.

Ни одна другая ультразвуковая система не делает ввод данных о пациенте и их сохранение проще и быстрее. Беспроводная связь означает, что вы можете сохранять данные и ультразвуковые изображения на центральный сервер, даже при движении системы от пациента к пациенту. Использование штрих-кода сканера, ускоряет ввод данных пациента.

### БЫСТРОЕ НАЧАЛО РАБОТЫ

Функция QSonix на консоли SonixTouch разработана, чтобы помочь Вам настроиться на нужное исследование быстрее. Просто нажмите кнопку, и система проведет вас через четыре простых шага для оптимизации сканирования.

рис.10

Что же делать, если датчик вышел из строя?  (см.рис.10)

Современные технологии позволяют не только восстановить акустическую линзу, но и производить глубокий ремонт, вплоть до замены кристалла или сканирующей головки. При этом после ремонта вы фактически вы получаете новый датчик. Ремонт датчиков компания Интермедика-НС производит на заводе производителя ультразвуковых датчиков . После диагностики, на которой выявляется в первую очередь состояние кристалла, делается вывод о возможности и целесообразности ремонта. Возможен не только мелкий ремонт в виде замены акустической линзы, но и сложный, такой как замена поврежденного кабеля и даже замена целиком сканирующей головки. Особое внимание уделяется послеремонтному контролю. Датчик тщательно диагностируется, проверяются токи утечки и снимается кривая чувствительности элементов датчика, по однородности которой и делается вывод о качестве проведенного ремонта. На все выполненные работы предоставляется гарантия.

рис.11

ТОО Интермедика-НС (см.рис.11)  осуществляет поставки расходных материалов (шприц-колбы и линии для пациентов ) для инъекторов производства Medrad, Тайко (Mallinckrodt company / Liebel-Flarsheim Company) и Medtron.

рис.12

Кислородный концетратор oxy 6000 (см.рис.12)  принадлежит к классу легких и практически бесшумных приборов, предназначенных для проведения длительной кислородотерапии. Прибор создан на основе инновативной сервисной концепции по типу модулярного построения и имеет 30.000 гарантированной работы, что позволяет характеризовать oxy 6000 как лидирующий в списке максимально ориентированных на потребности клиентов прибор.

рис.13

# Green Smoke (см.рис.13)

Только представьте, появилась сигарета, которая не наносит вреда организму, которая содержит приятный ароматный пар и... при желании, может стать помощником в борьбе с никотиновой зависимостью.

Электронная сигарета Green Smoke выглядит, курится и ощущается на вкус, как обычная сигарета, однако внутри содержит самые передовые технологии в области микробиоэлектроники.

Green Smoke занимает первое место в рейтинге
"TOP 10 BEST Electronic Cigarette of The World"!

ПарЕние заменило курение и стало возможным там, где до оно запрещено. Утром в пастели, днем в офисе, вечером в кинотеатре.

### Конкурентные преимущества Green Smoke

Ни один производитель электронных сигарет не cможет сравниться с Green Smoke по качеству изготовления, превосходному дизайну и обязательствам перед клиентами.

- свежесть в каждом картридже

- самая легкая в сборке и использовании электронная сигарета, имеющая передовую DUOS технологию

- невероятно большой объем пара

- высококачественные материалы

- продолжительное время работы аккумуляторных батарей

Продукция Green Smoke
Электронные сигареты - стартовые комплекты Green Smoke включают всё необходимое для начала процесса электронного курения.
Картриджи - сменные части электронных сигарет. Вы сможете подобрать себе восхитительно-ароматные картриджи по вкусу с различным содержанием никотина.
Зарядные устройства - позволят зарядить электронную сигарету от розетки, USB порта компьютера или ресивера, прикуривателя автомобиля.
Портсигары - обеспечат сохранность вашей электронной сигареты при транспортировке.