Продажа крана DAIFENG QUY25 на гусеничном ходу. Кран в наличии в Екатеринбурге. Цена 11 900 тыс. рублей.

Данный кран позволяет качественно выполнять очень важную технологическую операцию по установке догрузов при ремонте, монтаже газопроводов и нефтепроводов. Выполнять монтажные, погрузо-разгрузочные работы в труднодоступных, заболоченных производственных участках.

Технические характеристики на сайте http://www.rts-ek.ru/.

ООО «Сервисный центр РосТехСервис»

Почт. адрес: 620066, г.Екатеринбург, проезд Промышленный, 6 оф. 34

E-mail: sb@rts-ek.ru, manager@rts-ek.ru.

Тел.   (343) 216-86-65(71) 8-922-600-55-85

Технические характеристики гусеничного крана QUY 25

| Двигатель | Тип двигателя | Cummins 6CTA8.3-C215 |
| --- | --- | --- |
|  | Номинальная мощность (кВт/об*мин.) | 160/2200 |
|  | Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 230 |
| Макс.крутящий момент двигателя (Н*м/об*мин) | 908/1500 |
| Номинальная грузоподъёмность (кН) | 245 |
| Макс.грузовой момент основной стрелы (кН*м) | 735(245кН*3м) |
| Макс.грузовой момент полной стрелы (кН*м) | 450(50кН*9м) |
| Макс.высота подъёма основной стрелы (м) | 9,8 |
| Макс.высота подъёма полной стрелы (м) | 27,8 |
| Макс.вылет для полной стрелы (м) | 20 |
| Длина основной стрелы (м) | 9,5 |
| Длина полной стрелы (м) | 27,8 |
| Макс.скорость подъёма крюка (м/мин) | 13,6 |
| Температура окружающей среды (С) | -35~+40 |
| Тип шасси | Гусеничный |
| Шаг гусеничной цепи | 203,2 |
| Ширина грунтозацепа (мм) | Треугольный,1100 |
| Минимальный клиренс (мм) | 485 |
| Гидравлический насос механизма передвижения | Аксиально-поршневой A8V107SR1.2 |
| Рабочий объём основного насоса (мл/об) | 2*107 |
| Давление рабочей жидкости (МПа) | 30 |
| Гидравлический мотор механизма передвижения | Аксиально-поршневой с наклонной шайбой в блоке с редуктором TM60VC-A-195-1 |
| Рабочий объём мотора (мл/об) | 195 |
| Передаточное число ходового редуктора | 63,843 |
| Скорость движения крана (км/ч) | 0~1,5 |
| Гидравлический насос привода грузовой лебёдки | Дуплексный шестерённый |
| Рабочий объём насоса (мл/об) | 63/50 |
| Давление рабочей жидкости (МПа) | 20 |
| Цилиндр изменения вылета; диаметр цилиндра*диаметр рычага*ход (мм) | 250*180*2397 |
| Цилиндр телескопической секции стрелы; диаметр цилиндра*диаметр рычага*ход (мм) | 180*160*6100 |
| Подъёмный механизм | Мотор, планетарный редуктор и тормоз |
| Мотор подъёмной лебёдки | Аксиально-поршневой A2F107W2Z2 |
| Рабочий объём мотора (мл/об) | 107 |
| Передаточное число планетарного редуктора | 37,6 |
| Поворотный механизм | Мотор, планетарный редуктор и тормоз |
| Давление (МПа) | 20 |
| Рабочий объём мотора (мл/об) | 63 |
| Передаточное число планетарного редуктора | 117,4 |
| Скорость поворота (рад/мин) | 1,5 |
| Время выдвижения и возврата стрелы - полное выдвижение (нулевая нагрузка) (с) | 130 |
| Время выдвижения и возврата стрелы - полное возврат (нулевая нагрузка) (с) | 90 |
| Время подъёма стрелы (нулевая нагрузка) (с) | 90 |
| Время опускания стрелы (нулевая нагрузка) (с) | 60 |
| Ёмкость гидравлического бака (л) | 500 |
| Ёмкость топливного бака (л) | 300 |
| Смазка двигателя (л) | 21,9 |
| Охлаждающая жидкость (л) | 40 |
| Макс. Преодолеваемый подъём (град.) | 20 |
| Диаметр каната (мм) | ￠16 |
| Автономный подогреватель основного двигателя | WEBASTO |
| Зимний пакет включает: Зимние уплотнения и зимнее масло: роликов, катков, гидравлического цилиндра, гидравлического насоса и мотора. Отдельный / независимый подогреватель в кабине оператора. Аккумуляторы – 2 шт. (зимнее исполнение), Защитный кожух для двигателя (во избежание попадания снега) |
| Габариты (длина*ширина*высота) (м) | 12,25*3,84*3,45 |
| Среднее удельное давление гусеницы (МПа) | 0,04 |
| Общий вес машины (кг) | 34500 |

Цена включает в себя стоимость машины, таможенные платежи и НДС, транспортные расходы до места назначения, гарантийные обязательства дилера.

Гарантийный срок стандартный 12 месяцев или 2000 моточасов.