Трубоукладчик типа PMGY90

Полногидравлический трубоукладчик модели PMGY90 является мощным оборудованием с полногидравлическим приводом, микропроцессором, специальным шасси для трубоукладчика, разработанным « Компания по производству механического оборудования пайплайнмэн » в провинции Хебэй для строительства трубопровода. Он осуществляет гармоническое единство механического, электронного и гидравлического оборудования, обладает передовой системой управления. Данное оборудование обладает большой степеней автоматизации, работает стабильно, высокоэффективно, безопасно и надежно. Может автоматически записать рабочее состояние. Управление просто, обслуживание легко и ремонт удобен.

| Наименование | Основные параметры |
| --- | --- |
| модель | PMG90 |
| Макс . Грузоподъемность | 90 т |
| Ном . грузоподъемность | 76.5 т |
| Рабочий вес(приблизительно) | 55 т |
| транспортные размеры | 5906×3354×3100 мм |
| Транспортный вес | 38.9 т |
| Давление на грунт | 86.6 кПа |
| Минимальный клиренс | 550 мм |
| Максимальный преодолеваемый подъём | 20° |
| Рабочие условия | Температурный диапазон от -20 ℃ до + 50 ℃ высота над уровнем моря 3000м |
| двигатель | модель | Камминз NTA855-C360 |
|  | Номинальная мощность | 257 кВт |
|  | Номинальная частота | 2000 об./мин. |
| Ходовая часть | шасси | Спец.разработанное шасси для трубоукладчика |
|  | управление | Рукоятка |
|  | Теоретическая скорость | Низкая скорость | 3.6/6.6 км/ч |
|  |  | Высокая скорость | 4.4/7.8 км/ч |
|  | Длина гусеницы на грунте | 3620 мм |
|  | Ширина гусеницы | 860 мм |
|  | Количество опорных катков | 9×2 |
| Подъёмная система | Способ подъёма стрелы | лебедка |
|  | Управление | Рукоятка с гидроуправлением |
|  | Стрела | Длина | 7600/8600 мм |
|  |  | Макс..высота подъёма | 6000/7000 мм |
|  | Угол подъёма стрелы | 0 ～ 86° |
|  | Скорость подъёма крюка （ 8 раз ） | 0 ～ 6.3 м / мин |
|  | Время подъёма стрелы | 40 с |
| Стандарты производства | Q/GDR 008-2008 、 ISO8813 － 92 |

| Ходовая система | Шасси | Спец.разработанное шасси для трубоукладчика |
| --- | --- | --- |
|  | управление | Рукоятка с электроуправлением |
|  | теоретическая скорость | 0-5.1 км/ч. |
|  | Длина гусеницы на грунте | 3700 мм |
|  | Ширина башмака гусеницы | 900 мм |
|  | Количество опорных катков | 8×2 шт (односторонний6×2, двухсторонний 2×2) |
| Подъемная система | способ подъёма стрелы | лебедка |
|  | управление | Рукоятка с электроуправлением |
|  | Стрела | Длина | 7600/ 8600 mm ( можно выбрать 9000 mm) |