ООО «Сервисный центр РосТехСервис»

620066, г. Екатеринбург, проезд Промышленный, д. 6, оф.34

ИНН 6670100178 КПП 667001001

р/с 40702810312010073466 в филиале «ГРАН» АКБ «Инвестбанк» ОАО к/с 30101810100000000935 БИК 046577935

Тел. отдела продаж: (343) 216-86-73, +7-9222081950

Тел. отдела сервиса: (343) 216-86-64 (65), +7-9122792210

Факс: (343) 216-86-63

e-mail: alexshpak@rts-ek.ru

исх. № ______ от «____»__________2012г.

Директору ______________________

Уважаемый  _______________!

Компания «Сервисный центр РосТехСервис» имеет возможность поставить Вам карьерные самосвалы BEIBEN TRUCK 5542КК, 2012 года выпуска, колёсная формула 6х4, в количестве ________ штук. Срок поставки – 60 календарных дней, стоимость одного самосвала -  4 100 000 руб., в том числе НДС 18% - 625 423,73 руб. Таможенное оформление осуществляется в соответствие с заключением Всероссийского научно-исследовательского института сертификации (ОАО «ВНИИС») от 07.12.2011г. за № 101тк/6174. Условия поставки – склад г. Владивосток. Гарантийное обслуживание техники осуществляется в течении 50 000 км пробега либо в течении одного календарного года, в зависимости от того, какое из условий наступит ранее. Ниже приведена спецификация самосвала BEIBEN TRUCK 5542КК:

| Техническое описание |
| --- |
| Марка | BEIBEN TRUCK |
| Модель транспортного средства | 5542KK |
| Завод-изготовитель | BAOTOU BEI BEN HEAVY-DUTY TRUCK CO., Peoples Republic of China |
| Тип транспортного средства | Автомобиль-самосвал карьерный |
| Шасси транспортного средства | ND35500B35 |
| Категория транспортного средства | N3 |
| Год выпуска | 2012 |
| Общие характеристики транспортного средства 主参数 |
| Колесная формула/ведущие колеса | 6х4/средние, задние |
| Схема компоновки транспортного средства | Кабина одноместная над двигателем, расположение двигателя – переднее, продольное |
| Исполнение кузова | Цельнометаллический кузов без заднего борта со скосом, толщина днища 16 мм, толщина стенок 12 мм, гидросистема HYVA, переднее расположение гидроцилиндра 12mm |
| Кузов внутренние размеры, мм | 5600×2900×1600 |
| Кабина | Однодверная, одноместная, опрокидывающаяся вперед |
| Габаритные размеры автомобиля, мм （Д×Ш×В） | 8200×3050×3700 |
| База, мм | 3500+1600 |
| Колея передних/задних колес, мм | 2300/2200 |
| Масса снаряженного транспортного средства, кг | 22000 |
| - на переднюю ось(kg) | 8450 |
| - на заднюю ось(kg) | 11550 (на две оси) |
| Полная масса транспортного средства, кг | 55000 |
| - на переднюю ось(kg) | 12000 |
| - на заднюю ось(kg) | 48000 (на две оси) |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 33000 |
| Двигатель (марка, тип) | Weichai WD12.420, вертикальный, рядный, четырехтактный,c водяным промежуточным охлаждением наддувочного воздуха Weichai WD12.420； |
| - количество и порядок работы | 6, 1-5-3-6-2-4 |
| - рабочий объем, л | 11, 839 |
| - диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 126×153 |
| - степень сжатия | 17.5 ：1 |
| Номинальная мощность, кВт /л.с.(мин-1) | 309/420 (2100) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (мин-1) | 1950/1100～1500 |
| Обороты холостого хода, об./мин. | 650±10 |
| Топливо | Дизельное |
| Стандарт | Евро II |
| Способ подачи топлива двигатель | механический |
| Система питания |  |
| ТНВД (марка, тип) | CRCPN2/BOSCH |
| Форсунки (марка, тип) | CRIN-A38/BOSCH |
| Турбокомпрессор (марка, тип) | GT40/ Honeywell |
| Воздушный фильтр (марка, тип) | Дополнительная ступень фильтрации твёрдых мелкодисперсных частиц, CMS-1109010B/NanChong PanFeng Filters Co.,Ltd CMS1109010B |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов |  |
| Глушитель (марка, тип) | TM1201A |
| Радиатор (марка, тип) | XC1302000 |
| Трансмиссия | Механическая MT |
| Сцепление (марка, тип) | Φ430, сухое, однодисковое |
| Коробка передач (марка, тип) | Fast Fuller 12JS200T，механическая синхронизированная MT |
| число передач | 12-вперед (6-повышенные, 6-пониженные), 2-назад |
| передаточные числа коробки передач |  |
| I | 15.53 |
| II | 12.08 |
| III | 9.39 |
| IV | 7.33 |
| V | 5.73 |
| VI | 4.46 |
| VII | 3.48 |
| VIII | 2.71 |
| IX | 2.10 |
| X | 1.64 |
| XI | 1.28 |
| XII | 1.00 |
| RI | 14.86 |
| RII | 3.33 |
| Промежуточный/задний мост (марка, тип) | Промежуточный мост 746.C73/Задний мост 746.C33 （ABS）, мост приводный, с межколесным редуктором |
| передаточное число главной передачи | 5.921 |
| Подвеска | Усиленный вариант |
| Количество листов рессоры (передних/задних) | 12/14 |
| Передняя (мм) | расположенная продольно на полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами |
| Задняя (мм) | 1510 зависимая, балансирная, с реактивными штангами, на полуэллиптических рессорах |
| Система рулевого управления | Система управления представляет собой емкость для масла, маслонасос, рулевой механизм с трубопроводами и привод рулевого управления. Привод рулевого управления состоит из рулевого колеса, карданного вала, сошки, продольной рулевой тяги, установленных на переднем мосту рулевой тяги и правого, левого наконечника и поперечной рулевой тяги. |
| Диаметр рулевого колеса, мм | Φ500 |
| Рулевой механизм (марка, тип) | Z06 |
| Тип рулевого усилителя | Гидроусилитель |
| Шины | 13.00-25 |
| Тормозные системы (с АБС) |  |
| -рабочая (марка, тип) | двухконтурная, пневматическая, передние задние тормозные барабаны |
| -аварийная (марка, тип) | общая со стояночной тормозной системой |
| -стояночная (марка, тип) | ручное управление, тормозные барабаны |
| -вспомогательная (марка, тип) | моторный тормоз-замедлитель |
| Способ контроля системы АБС | 4S/4M |
| Способ контроля тормозного усилия | автоматическое регулирование зазора |
| Электросистема | 24 В |
| Система гидроподъема | Гидросистема HYVA |
| Дополнительное оборудование транспортного средства | Предпусковой жидкостный подогреватель двигателя |

С уважением,

Руководитель направления продаж                                А.В. Шпак