ООО «MB-ИМПУЛЬС» Республика Башкортостан, 450078 г.УФА ул. Владивостокская, 1а, офис 310 Тел.8.347-252-69-44. 8-903-311-55-74 www.mv-impuls.ru invest@uip.ru mv-impuls@mail.ru

Коммерческое предложение.

ООО «МB-Импульс» является разработчиком  и  выпускает  мобильные пресс-вакуумные сушильные  камеры  ПВСК-Т.

В отличии от ранее выпускаемых камер в  новой  модификации  применены особенности, улучшающие качество сушки, снижены энергозатраты,  при  высокой скорости сушки.

В камере применена новая система нагрева, откачки и конденсации пара, активный слив конденсата, автоматическое управление сушкой по влажности древесины.

Соответствует требованиям Обязательного Технического Регламента № С-RU. АГ93.В.03627  2013г. Патент №78911 от 16 июля 2008г.

Проведенные исследования и эксплуатация показали, что наиболее высокое качество  сушки пиломатериала  обеспечивает пресс-вакуумная  технология,   в  основе которой используется  свойство низкотемпературного испарения воды в вакууме при контактном нагреве. Древесина становится более плотная и стойкая к проникновению влаги.  Продолжая сушку,  можно получить  термически модифицированную древесину. Удаляемая жидкость с древесины, древесный ректификат,   имеет  последующее  промышленное использование.

Созданные нашим предприятием серийно выпускаемые установки пресс-вакуумных сушильных камер, практически доказали, что за максимально короткие сроки (28-96 часов) можно получать высушенную (влажность  4-6%) древесину высокого качества, а так же получить термически модифицированную древесину (ТМД), при этом время сушки увеличивается на 12-24 часов.

В настоящее время модельный ряд состоит из камер четырех видов: ПВСК-1Т для пиломатериала длинной до 2,0 м., максимальным объемом  1.0 куб.м. и ПВСК-3Т для пиломатериала длинной до 3.0 метров,  максимальным объемом  3.0 куб. м. и ПВСК-6Т для  пиломатериала длинной до 6.0 метров, максимальным объемом 6.0 куб. м. и ПВСК-9 с объем 10.8 куб.м. 7000х1600х2000 мм. с 30 нагревателями - 3 168 000 тыс. руб.

Срок изготовления  ПВСК-9  2 месяца. Предоплата  70%. Гарантия 1 год.

Технические характеристики:

| Напряжение питания | 380 V – 50 Гц | Разрежение макс. | -0,8 атм |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочая загрузка п/м | 1,5 – 10.8 куб.м | Производительность, в мес. | 24 – 200 м3 |
| Длина доски | 1,0 – 6 м | Обслуживающий персонал | 1 оператор |
| Мин. влажность | 4-6% | Время сушки | 26 – 96 ч* |
| Давление на материал | 8000 кг/м.кв. | Температура нагрева | 0 - 200 град. С |
| Мощность 1 пластины | 1.4 кВт. | Время загрузки | 60 минут |
| Расход энергии | 260-320кВт/куб | Управление | Автоматическое |

Цены:

| Форм-фактор 3,5 м | Форм-фактор 6,5 м |
| --- | --- |
| Габариты, мм | Объем, куб.м | Цена с НДС, руб. | Габариты, мм | Объем, куб.м | Цена с НДС, руб. |
| 3500 х 1500 х 500 6 нагревателями | 1.9 | 1108800,0 | 6500 х 1500 х 500 12 нагревателями | 3.8 | 1357400,0 |
| 3500 х 1500 х 600 9 нагревателями | 2.3 | 1207800,0 | 6500 х 1500 х 600 18 нагревателями | 4.6 | 1555400,0 |
| 3500 х 1500 х 700 12 нагревателями | 2.7 | 1306800,0 | 6500 х 1500 х 700 24 нагревателями | 5.4 | 1753400,0 |

* В зависимости от пород древесины, толщины и начальной влажности.

* В стоимость  входит комплект нагревателей для термо древесины  (Один 30 тыс. рублей)

По  техническим  и  качественным  параметрам, мобильная  пресс- вакуумная  сушильная  камера  превосходит  камеры  традиционного способа сушки пиломатериалов  и относится к экологически чистому  оборудованию  Европейского  качества.

Отдел  маркетинга. Тел\факс (347) 252-69-44. mv-impuls@mail.ru